| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ ИСЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |
| --- |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 31192.2- 2005 (ИСО 5349-2:2001) |

Вибрация

ИЗМЕРЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ И ОЦЕНКА ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА

Часть 2

Требования к проведению измерений на рабочих местах

ISO 5349-2:2001

Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted
vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace
(MOD)

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ помежгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственнаясистема стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственнаясистема стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации помежгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения,обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательскийцентр контроля и диагностики технических систем» на основе собственногоаутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии исертификации (протокол № 27 от 22 июня 2005 г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по MK(ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО3166) 004-97 | Сокращенное наименование национальногооргана по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Армстандарт |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Госпотребстандарт Украины |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению кмеждународному стандарту ИСО 5349-2:2001 «Вибрация. Измерение локальнойвибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Практическое руководство попроведению измерений на рабочих местах» (ISO 5349-2:2001 «Mechanical vibration -Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2:Practical guidance for measurement at the workplace») путем внесения техническихотклонений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту.

Степень соответствия - модифицированная (MOD)

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологииот 12 декабря 2007 г. № 364-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) введен в действие в качестве национального стандарта РоссийскойФедерации с 1 июля 2008 г.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящегостандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе«Национальные стандарты», а текст изменений - в информационных указателях«Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящегостандарта соответствующая информация будет опубликована в информационномуказателе «Национальные стандарты»

Содержание

1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины, определения и обозначения 3.1 Термины и определения 3.2 Обозначения 4 Измеряемые величины 5 Подготовка к проведению измерений 5.1 Общие положения 5.2 Выбор операций, для которых проводят измерения 5.3 Организация проведения измерений 5.4 Длительность проведения измерений 5.5 Оценка длительности воздействия вибрации в течение рабочего дня 6 Проведение измерений вибрации 6.1 Измерительная аппаратура 6.2 Возможные источники ошибок при проведении измерений 6.3 Проверка и подтверждение характеристик измерительного тракта 7 Неопределенность оценки вибрационной экспозиции за смену 7.1 Неопределенность в измерении ускорения 7.2 Неопределенность в измерении времени воздействия 7.3 Оценка неопределенности 8 Расчет вибрационной экспозиции за смену 9 Протокол испытаний Приложение А (справочное) Примеры расположения точек измерения Приложение В (рекомендуемое) Оценка вибрационного воздействия в течение более одного рабочего дня Приложение С (рекомендуемое) Механические фильтры Приложение D (рекомендуемое) Рекомендации по креплению акселерометров Приложение Е (справочное) Примеры расчета вибрационной экспозиции за смену Библиография

Введение

В процессе работы с ручными машинами любого типа с приводом любого вида(электрическим, пневматическим, гидравлическим, от двигателя внутреннего сгорания),на машинах с ручным управлением, при обработке на станках деталей, удерживаемыхруками оператора, на его кисть и плечо может передаваться значительная вибрация. Взависимости от вида и места проводимых работ эта вибрация может воздействоватькак на одну руку, так и на обе руки сразу, являясь источником дискомфорта и снижаяпроизводительность труда. Общие требования по измерению и оценке локальнойвибрации установлены в ГОСТ 31192.1-2004. Цель разработки настоящего стандарта -установить требования к проведению измерений локальной вибрации в соответствии сГОСТ 31192.1-2004 на рабочем месте оператора.

Выполнение требований настоящего стандарта должно обеспечивать получениереалистичной картины воздействия на оператора локальной вибрации за рабочуюсмену и оценки этого воздействия в пределах допустимой неопределенности.

Процедура оценки вибрационного воздействия состоит из нескольких этапов:

- выделения серии дискретных операций, составляющих рабочий день оператора;

- выбора операций, для которых должны быть проведены измерения;

- измерения среднеквадратичного значения виброускорения для каждой выбраннойоперации;

- оценки типичного времени воздействия для каждой выделенной операции втечение рабочего дня;

- расчета вибрационной экспозиции за смену.

Оценка вибрационного воздействия в соответствии с ГОСТ 31192.1-2004 основанаисключительно на измерении вибрации на поверхностях, обхватываемых кистью рукиоператора, и измерении времени этого воздействия. За область рассмотрения приэтом выходят такие факторы, как силы нажатия и обхвата, прилагаемые оператором, ихарактер этих сил (локальные или распределенные), поза, принимаемая оператором,направление действия вибрации и внешние факторы. Поэтому в настоящем стандарте,развивающем общие требования ГОСТ 31192.1-2004, не дано руководство по оценкевлияния этих дополнительных факторов. Однако установлено, что регистрация всехсущественных факторов, сопутствующих работе оператора, важна сточки зренияразработки наиболее обоснованных методов оценки профессионального риска,обусловленного воздействием локальной вибрации.

По сравнению с примененным международным стандартом ИСО 5349-2:2001 в текстнастоящего стандарта внесены следующие изменения:

- добавлена ссылка на ГОСТ 12.1.012-2004 в раздел 1, чтобы показать местостандарта в комплексе стандартов по вибрационной безопасности;

- ссылки на введенные международные стандарты заменены ссылками насоответствующие межгосударственные стандарты и для приведения в соответствие стребованиями ГОСТ 1.5-2001 изменен структурный элемент «Библиография».

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Вибрация ИЗМЕРЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВИБРАЦИИ И ОЦЕНКА ЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА Часть 2 Требования к проведению измерений на рабочих местах Vibration. Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration. Part 2. Requirements for measurement at the workplace

Дата введения - 2008-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению измерений и оценкевоздействия локальной вибрации на рабочем месте в соответствии сосновополагающими стандартами ГОСТ 12.1.012-2004 и ГОСТ 31192.1-2004.

Настоящий стандарт распространяется на все случаи воздействия локальнойвибрации на рабочих местах независимо от ее источника: ручная машина, устройстворучного управления машиной (движущейся или стационарной) или обрабатываемаядеталь.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующиемежгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационнаябезопасность. Общие требования

ГОСТ ИСО 5348-2002 Вибрация и удар. Механическое крепление акселерометров(ИСО 5348:1998, IDT)

ГОСТ ИСО 8041-2006 Вибрация. Воздействие вибрации на человека. Средстваизмерений (ИСО 8041:2005 «Воздействие вибрации на человека. Средстваизмерений», IDТ)

ГОСТ 24346-80 Вибрация. Термины и определения (ИСО 2041:1990, NEQ)

ГОСТ 30873.2-2006 (ИСО 8662-2:1992). Ручные машины. Измерения вибрации нарукоятке. Часть 2. Молотки рубильные и клепальные (ИСО 8662-2:1992, MOD)

ГОСТ 30873.3-2006 (ИСО 8662-3:1992). Ручные машины. Измерения вибрации нарукоятке. Часть 3. Перфораторы и молотки бурильные (ИСО 8662-3:1992, MOD)

ГОСТ 30873.4-2006 (ИСО 8662-4:1994). Ручные машины. Измерения вибрации нарукоятке. Часть 4. Машины шлифовальные (ИСО 8662-4:1994, MOD)

ГОСТ 30873.5-2006 (ИСО 8662-5:1992). Ручные машины. Измерения вибрации нарукоятке. Часть 5. Бетоноломы и молотки для строительных работ (ИСО 8662-5:1992,MOD)

ГОСТ 30873.6-2006 (ИСО 8662-6:1994). Ручные машины. Измерения вибрации нарукоятке. Часть 6. Машины сверлильные ударно-вращательные (ИСО 8662-6:1994,MOD)

ГОСТ 30873.7-2006 (ИСО 8662-7:1997). Ручные машины. Измерения вибрации нарукоятке. Часть 7. Гайковерты, шуруповерты и винтоверты ударные, импульсные итрещеточные (ИСО 8662-7:1997, MOD)

ГОСТ 30873.8-2006 (ИСО 8662-8:1997). Ручные машины. Измерения вибрации нарукоятке. Часть 8. Машины полировальные, круглошлифовальные, орбитальныешлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные (ИСО 8662-8:1997, MOD)

ГОСТ 30873.9-2006 (ИСО 8662-9:1996). Ручные машины. Измерения вибрации нарукоятке. Часть 9. Трамбовки (ИСО 8662-9:1996, MOD)

ГОСТ 30873.10-2006 (ИСО 8662-10:1998). Ручные машины. Измерения вибрации нарукоятке. Часть 10. Ножницы вырубные и ножевые (ИСО 8662-10:1998, MOD)

ГОСТ 30873.11-2006 (ИСО 8662-11:1999). Ручные машины. Измерения вибрации нарукоятке. Часть 11. Машины для забивания крепежных средств (ИСО 8662-11:1999,MOD)

ГОСТ 30873.12-2006 (ИСО 8662-12:1997). Ручные машины. Измерения вибрации нарукоятке. Часть 12. Пилы ножовочные, дисковые и маятниковые и напильникивозвратно-поступательного действия (ИСО 8662-12:1997, MOD)

ГОСТ 30873.13-2006 (ИСО 8662-13:1997). Ручные машины. Измерения вибрации нарукоятке. Часть 13. Машины шлифовальные для обработки штампов (ИСО 8662-13:1997, MOD)

ГОСТ 30873.14-2006 (ИСО 8662-14:1996). Ручные машины. Измерения вибрации нарукоятке Часть 14. Инструменты для обработки камня и молотки зачистные пучковые(ИСО 8662-14:1996, MOD)

ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 2631-1:1997). Вибрация. Измерения локальной вибрации иоценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования (ИСО 5349-1:2001,MOD)

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочныхстандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному посостоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным втекущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартомследует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен беззамены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ ИСО8041-2006 и ГОСТ 24346-80. а также следующие термины с соответствующимиопределениями:

3.1.1 станок с ручной подачей: Машина, к исполнительной части которой операторподает обрабатываемую деталь, подвергаясь через нее воздействию локальнойвибрации.

Пример - Ленточно-пильный станок, шлифовальный станок.

3.1.2 машина с ручным управлением: Машина, через органы управления которой(рукоятки, рычаги или рулевое колесо) вибрация воздействует на оператора.

Пример - Самоходная газонокосилка, автопогрузчик, качающаясяшлифовальная рама.

3.1.3 обрабатываемая деталь: Деталь, которая удерживается руками оператора ипередает на них вибрацию, возникающую в процессе обработки.

Пример - Отливка, обрабатываемая на шлифовальном станке, деревяннаязаготовка, подаваемая в ленточнопильный станок.

Примечание - Локальная вибрация может воздействовать на оператора одновременно через обрабатываемую деталь и органы управления станком, на котором деталь обрабатывают.

3.1.4 ручная машина: Ручной механизированный инструмент, который в процессеработы удерживается руками оператора, полностью или частично воспринимающеговес инструмента.

Пример - Электрическая дрель, пневматическое зубило, цепная пила.

3.1.5 вставной инструмент: Сменное приспособление, которое крепят внутри илиснаружи ручной машины.

Пример - Буровая головка, зубило, цепь цепной пилы, диск пилы,шлифовальный диск.

3.1.6 операция: Идентифицируемое рабочее задание, для которого проводятизмерение представительной вибрации; данное измерение может быть выполнено прииспользовании одной ручной машины, одного типа обрабатываемой детали или дляодной фазы задания.

Примечание - Операция может определяться использованием конкретной ручной машины или обрабатываемой детали конкретного типа или конкретной фазой рабочего задания.

3.1.7 оператор: Лицо, использующее в процессе работы станок с ручной подачей,машину с ручным управлением или ручную машину.

3.1.8 операция с использованием ручной машины: Любой период работы ручноймашины, в течение которого оператор подвергается воздействию локальной вибрации.

3.1.9 объект обработки: Предмет или материал, обрабатываемый с помощьюручной машины.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие условные обозначения.

ahwi1) - среднеквадратичное значение корректированного виброускорения в одномнаправлении действия локальной вибрации при выполнении i-й операции, м/с2. Дляуказания направлений измерения используются дополнительные нижние индексы х, уили z (т.е. ahwx, ahwy, ahwz)

ahvi - значение полной вибрации при выполнении i-й операции (корень из суммыквадратов ahwj по всем трем направлениям измерения вибрации), м/с2;

A(8) - вибрационная экспозиция за смену, м/с2;

Ai(8) - составляющая i-й операции в значении вибрационной экспозиции за смену,м/с2;

T0 - базовое значение временного интервала, равное 8 ч (28800 с);

Ti - общее время (в течение рабочего дня) воздействия вибрации при выполнении i-йоперации.

1) Здесь и далее нижний индекс h (от английского hand- рука) показывает, что данный параметр относится клокальной вибрации.

4 Измеряемые величины

При выполнении каждой i-й операции для оценки воздействия вибрации определяютдве основные величины по ГОСТ 31192.1-2004:

- значение полной вибрации ahvj, м/с2; это значение рассчитывают по результатамизмерений средне квадратичных значений корректированного виброускорения длякаждого направления действия вибрации: ahwx, ahwy, ahwz;

- время (в течение рабочего дня) Ti воздействия вибрации при выполнении i-йоперации. Основным фиксируемым параметром является вибрационная экспозиция засмену ,A(8). Его рассчитывают на основе значений ahvi и Ti для всех операций i (см.раздел 8).

5 Подготовка к проведению измерений

5.1 Общие положения

В течение рабочего дня оператор на рабочем месте выполняет серию операций,часть которых может неоднократно повторяться. При этом воздействующая наоператора вибрация может сильно различаться в зависимости от вида операции,используемой ручной машины (машин) и режима ее работы.

Для получения оценки вибрационной экспозиции за смену вначале устанавливают,при выполнении каких операций в течение рабочего дня вибрация, воздействующая наоператора, будет значительной (см. 5.2). После этого для каждой такой операцииопределяют один из четырех возможных способов измерения вибрации (см. 5.3).Выбранный способ будет зависеть от особенностей рабочего места оператора,распорядка рабочего дня и вида источника вибрации.

5.2 Выбор операций, для которых проводят измерения

Важно, чтобы измерения были проведены для всех ручных машин (объектовобработки), вибрация которых определяет существенную составляющую вибрационнойэкспозиции за смену. Для получения полной картины типичного (среднего) воздействиявибрации в течение рабочего дня необходимо идентифицировать:

a) все источники вибрационного воздействия (т.е. используемые машины иинструмент);

b) все операции, проводимые с ручной машиной (например, цепная пила можетнаходиться в неработающем состоянии, работать под полной нагрузкой прираспиловке ствола дерева и под малой нагрузкой при распиловке боковых ветвей,сверлильный инструмент может работать в ударном и безударном режимах и, крометого, на разных скоростях вращения);

c) все изменения условий работы, которые могут оказать влияние на уровень c)воздействующей вибрации (например, бетонолом может сначала быть использовандля разрушения твердого бетонного покрытия, а затем более мягкого грунтового слоя;шлифовальная машина может сначала быть использована с абразивной шкуркой, азатем с борфрезой);

d) все вставные инструменты, которые могут влиять на уровень воздействующейвибрации (например, шлифовальный станок может быть использован с наборомнаждачных бумаг разной степени зернистости - от грубой до чистовой обработки;каменщик может применять пневматическое зубило с широким набором различныхзубил).

Кроме того, целесообразно также получить:

e) информацию от рабочих и контролирующих лиц о ситуациях, когда возможнопоявление максимальной вибрации;

f) оценки потенциальной вибрационной опасности каждой операции на основеданных о параметрах производимой вибрации, предоставляемых изготовителем ручноймашины (см. приложение А), или использования (при их наличии) результатоввыполненных ранее измерений для ручных машин того же вида.

5.3 Организация проведения измерений

5.3.1 Продолжительные измерения в процессе непрерывного выполненияоперации

Если рабочая операция не прерывается длительный период времени, в течениекоторого оператор сохраняет контакт с вибрирующей поверхностью, то измерениявибрации могут быть проведены в течение всего этого периода. Допускается, чтобыданная операция сопровождалась изменениями уровня вибрации при условии, что этиизменения являются для нее характерными.

Для оценки вибрационной экспозиции за смену помимо информации об уровневибрации необходима также оценка длительности воздействия вибрации в течениерабочего дня.

5.3.2 Продолжительные измерения в процессе выполнения операции сперерывами

Если рабочая операция, выполняемая в течение длительного периода времени,включает в себя короткие остановки, когда воздействие вибрации отсутствует, тоизмерения вибрации также могут быть проведены в течение всего этого периода приусловии, что указанные остановки являются составной частью выполнения операции иоператор постоянно поддерживает контакт с ручной машиной или обрабатываемойдеталью, существенно не изменяя положения своих рук.

Для оценки вибрационной экспозиции за смену помимо информации об уровневибрации необходима также оценка длительности воздействия вибрации в течениерабочего дня. В данном случае оценка длительности воздействия включает в себякороткие перерывы в воздействии вибрации и, таким образом, превышает собственновремя воздействия вибрации.

5.3.3 Кратковременные измерения в процессе выполнения операции сперерывами

Если в процессе работы оператор может часто отпускать (откладывать в сторону)ручную машину или обрабатываемую деталь, перемещать руки к другим частяммашины или брать новые детали для обработки, а также если в ручную машину могутбыть внесены какие-то изменения (например, вставлены другие шлифовальные лентыили сверла) или оператор берет другую ручную машину, то во всех этих случаяхприменимы только кратковременные измерения в течение каждой фазы рабочей операции.

Иногда получение надежных измерений во время обычного выполнения рабочейоперации затруднительно или невозможно, поскольку с точки зрения процедурыизмерения длительность действия вибрации может быть слишком коротка. В этомслучае допускается проведение измерений в процессе имитации рабочей операции,когда периоды действия вибрации искусственно удлиняют, но рабочие условия при этом поддерживают максимально близкими к тем, что имеют место при обычномвыполнении рабочей операции.

Для оценки вибрационной экспозиции за смену помимо информации об уровневибрации необходима также оценка длительности воздействия вибрации для каждойрабочей фазы операции.

5.3.4 Измерения в течение фиксированного периода времени всплесковвибрации, одиночных или множественных ударов в процессе выполненияоперации

Если при выполнении отдельных операций (например, с использованиемклепальных молотков, гвоздезабивных машин и т.д.) наблюдают кратковременныевсплески вибрации, которые могут носить характер одиночных или множественныхударов, или само воздействие вибрации может быть кратковременным (например, прииспользовании ударных гайковертов), то получение оценки реального временивоздействия может часто оказаться затруднительным, хотя общее число процессовимпульсного типа в течение всего рабочего дня можно легко оценить. В этом случаерекомендуется проводить измерения в течение фиксированного интервала времени,включающего в себя время, затраченное на одну или несколько законченных операцийс использованием ручной машины. Период измерений, по возможности, должен включать в себя минимальные интервалы до начала, после окончания и в перерывемежду импульсными воздействиями.

Для оценки вибрационной экспозиции за смену помимо информации о числеимпульсов вибрации в течение рабочего дня и их уровнях необходима такжеинформация о длительности измерений и числе импульсов вибрации в каждый периодизмерений.

Примечания

1) В случае, когда рабочий подвергается воздействию множественных ударов или вибрации переходного вида (например, при использовании ручных машин для крепления деталей), метод, предложенный в ГОСТ31192.1-2004, может давать заниженную оценку степени жесткости вибрационного воздействия. За неимениемлучшего, данный метод можно применять, но к интерпретации полученных результатов следует относиться состорожностью, о чем необходимо сделать соответствующую запись в протоколе испытаний.

2) Измерения вибрации, выполняемые для последующего сравнения результатов (например, для сравнениявиброактивности двух ручных машин или для оценки различий в вибрации вследствие использованияразличных вставных инструментов), важно проводить при непрерывной работе ручной машины, исключающейлюбые перерывы в воздействии вибрации.

5.4 Длительность проведения измерений

5.4.1 Измерения в режиме обычного выполнения рабочих операций

Результаты измерений получают усреднением по интервалу времени,представительному с точки зрения типичного использования ручной машины илитипичного выполнения технологического процесса. По возможности измеренияначинают в момент первого контакта рук рабочего с вибрирующей поверхностью изавершают в момент разрыва этого контакта. В данном интервале времени могутнаблюдаться изменения уровня вибрации, включая даже периоды ее полногоотсутствия.

По возможности выборочные измерения проводят в различные моменты рабочегодня с последующим усреднением, чтобы были учтены изменения в характере вибрациина протяжении рабочего дня.

Результаты серии из N измерений вибрации усредняют по формуле

|  | (1) |
| --- | --- |

где аhwj - результату j-го измерения;

t - длительность j-го измерения;

Часто воздействие вибрации наблюдают в течение коротких периодов времени,многократно повторяющихся на протяжении рабочего дня. Хотя измерения могут бытьусреднены по полному циклу операции (включая периоды, когда источник вибрацииотключен), на практике обычно имеется возможность провести усреднение только покороткому периоду времени, когда рука находится в контакте с вибрирующей поверхностью.

Минимально допустимая длительность измерений зависит от типа вибрационногосигнала, средств измерений и выполняемой рабочим операции. Общее времяизмерения, представляющее собой сумму отдельных измерений, должно быть неменее 1 мин. Предпочтительно вместо одного большого периода измерений братьнесколько (не менее трех для каждой операции) более коротких.

Измерения очень короткой длительности (менее 8 с) ненадежны при оценкенизкочастотной составляющей, поэтому их рекомендуется избегать. Принеобходимости, если время воздействия вибрации в процессе выполнения операциимало (например, для шлифовальных станков некоторых типов характерно оченькороткое время контакта с вибрирующей поверхностью), увеличивают общее числоизмерений таким образом, чтобы общая длительность измерений для даннойоперации составила 1 мин и более.

Примечание - Требование к минимальной длительности измерений связано с условием обеспечения необходимой статистической точности получаемой оценки.

5.4.2 Измерения при имитации рабочих операций

Если проведение измерений при обычном выполнении операции невозможно илизатруднено, допускается выполнять их при имитации рабочего процесса.

Основным назначением имитации рабочей операции является обеспечениепроведения измерений в течение длительного периода времени, что невозможнореализовать в обычных условиях ее выполнения.

Например, обработка небольшой по размеру отливки на шлифовальном станкеможет занимать всего несколько секунд. В этом случае вместо проведения большогочисла кратковременных измерений для разных отливок целесообразно имитироватьвыполнение операции шлифования на небольшом числе бракованных отливок,используя каждую из них по несколько раз.

Процессы приложения ручной машины к объекту обработки и ее отнятия, а такжезамена ручной машины или обрабатываемого изделия - все это может повлиять нарезультат измерений. Для предотвращения этого рекомендуется проводить измеренияпри имитации рабочего процесса, специально организованного таким образом, чтобыизбежать остановок в выполнении операций.

5.5 Оценка длительности воздействия вибрации в течение рабочего дня

Для каждого источника вибрации должно быть получено значение длительностивоздействия вибрации в течение рабочего дня. Оценка типичного времени воздействияможет быть основана:

- на измерении реального времени воздействия в процессе обычного выполнениярабочего задания (например, для полного рабочего цикла или на представительном30-минутном интервале) и

- на информации о распределении рабочего времени в течение смены (например,числе рабочих циклов, приходящихся на одну смену, или длительности рабочей смены).

Вначале определяют, как долго и от какого источника оператор подвергаетсявоздействию вибрации за заданный период времени. Для этого могут бытьиспользованы следующие методы:

- измерение секундомером;

- применение специального регистратора данных, связанного с ручной машиной иактивизирующегося во время ее работы;

- анализ видеозаписей;

- получение выборки из различных рабочих состояний.

Самым надежным источником информации о распределении деятельности втечение типичного рабочего дня являются записи в рабочем журнале. Однаконеобходимо убедиться в том, что получаемые таким образом сведения способныобеспечить точную оценку вибрационной экспозиции за смену. Например, записи врабочем журнале могут дать очень точную информацию о числе полностьюобработанных объектов к концу каждого рабочего дня, но в случае, если в работеучаствовало более одного оператора или к концу рабочей смены осталисьнеобработанные объекты, данная информация может оказаться непригодной длянепосредственного расчета вибрационной экспозиции за смену.

Независимо от того, какой метод используют для измерений вибрации, необходимознать полное время ее воздействия в течение рабочего дня. Если вибрацию усредняютпо всему рабочему циклу, длительность воздействия определяют как время одногорабочего цикла, умноженное на число рабочих циклов за рабочий день. Еслиизмерения проводят в течение времени, когда рука находится в контакте с вибрирующей поверхностью, оценивают полное время этого контакта в течениерабочего дня.

Внимание! Обычно в ответ на просьбу оценить время типичного использованияручной машины в течение рабочего дня операторы дают завышенные оценки, включаяв него паузы в работе (например, промежуток между закручиванием двух гаек прииспользовании гайковерта или время для подготовки нового обрабатываемогоизделия).

Примечание - ГОСТ 31192.1-2004 устанавливает метод оценки вибрационной экспозиции за смену только в пределах одного рабочего дня. Однако в некоторых обстоятельствах может быть желательным получениеоценок воздействия на основе информации о воздействии в течение большего периода времени. Для некоторых видов работ (например, в строительстве) время, затрачиваемое на работу с виброопасным инструментом в разные рабочие дни, может быть существенно различным; поэтому трудно, а то и невозможно использовать наблюдения или записи рабочего журнала для оценки типичного времени воздействия в течение рабочего дня.Примеры методов, применяемых для оценки вибрационного воздействия на интервале времени, превышающем один рабочий день, даны в приложении В.

6 Проведение измерений вибрации

6.1 Измерительная аппаратура

6.1.1 Общие положения

В качестве датчиков вибрации обычно используют акселерометры. Получениекорректированного виброускорения возможно с использованием различнойизмерительной аппаратуры.

Одним из способов является измерение с помощью виброметра, выполняемого, какправило, в одном функциональном блоке и имеющего встроенные функции частотнойкоррекции и интегрирования. Такой прибор предназначен, в первую очередь, дляэкспресс-оценки вибрационного воздействия на рабочих местах и может бытьприменен в большинстве ситуаций, на которые распространяется настоящийстандарт. Однако с его помощью невозможно контролировать правильностьпроведения измерений.

Более сложные измерительные системы часто основаны на выполнении той илииной формы частотного анализа (например, в третьоктавных или узких полосах частот);для хранения информации в них может быть предусмотрено цифровое или аналоговоеустройство записи данных, а для сбора и анализа информации использованкомпьютер. Такие системы дороже и сложнее в эксплуатации, чем простыевиброметры, однако позволяют контролировать процесс проведения измерений.

Частотный анализ полезно проводить, если имеются какие-либо сомнения вотношении качества сигнала виброускорения (например, возможного наличия сдвиганулевого уровня, см. 6.2.4). Он позволит также получить информацию о доминирующихчастотах и наличии гармоник в спектре сигнала, что может способствовать выработкемер по эффективному снижению вибрации.

В предельных случаях применимости ГОСТ 31192.1-2004 (например, дляповторяющихся ударов, для вибрации с доминирующими частотными составляющими вдиапазоне свыше 1400 Гц) может оказаться полезной любая дополнительнаяинформация, полученная с помощью более сложных измерительных систем.

Минимальные требования к измерительной аппаратуре (характеристики частотнойкоррекции, пределы допусков, динамический диапазон, коэффициент преобразования,линейность преобразования и индикация перегрузки и др.) для соответствующихсредств измерений и анализа установлены в ГОСТ ИСО 8041-2006.

6.1.2 Акселерометры

6.1.2.1 Общие положения

Выбор акселерометра определяется ожидаемым уровнем вибрации, диапазономчастот, физическими характеристиками вибрирующей поверхности и условиями, вкоторых он должен работать.

6.1.2.2 Уровень вибрации

Ручные машины могут производить вибрацию высокого уровня. Например,пневматические молотки способны создавать вибрацию с максимальным ускорениемот 20000 до 50000 м/с2. Однако при этом большая часть вибрационной энергии лежитдалеко за пределами частотного диапазона, рассматриваемого в настоящемстандарте. Поэтому выбирать для измерений следует такой акселерометр, которыйможет сохранять способность функционировать при высоких значениях ускорения и, вто же время, обеспечивать измерения вибрации значительно более низкого уровня вдиапазоне от 5,6 до 1400 Гц. Вибрацию на очень высоких частотах можно подавить спомощью механического фильтра (см. приложение С).

6.1.2.3 Диапазон частот

На выбор акселерометра оказывает влияние также такая его характеристика, какосновная частота резонансных колебаний. Информацию об основной частотерезонансных колебаний акселерометра предоставляет его изготовитель. Всоответствии с требованиями ГОСТ ИСО 5348-2002 основная частота резонансных колебаний должна более чем в пять раз превышать верхнюю границу диапазона частотизмерений (в случае локальной вибрации это будет составлять 7000 Гц). Дляакселерометров пьезоэлектрического типа частота резонансных колебаний должнабыть еще много выше указанной, - в идеале более 30 кГц, - чтобы минимизироватьвероятность искажений вследствие сдвига нулевого уровня (см. 6.2.4).

Примечание - Не следует путать основную частоту резонансных колебаний акселерометра срезонансной частотой акселерометра после его установки на обрабатываемую деталь или ручную машину -последняя характеристика определяется свойствами системы крепления акселерометра. На практике резонанстакого установленного акселерометра будет лежать существенно ниже основной резонансной частоты (см. 6.1.4).

6.1.2.4 Влияние массы акселерометра

После крепления акселерометра на вибрирующую поверхность характеристикивибрации этой поверхности претерпевают изменения. Чем меньше массаакселерометра, тем меньше будет его влияние на вибрацию (см. 6.1.5).

6.1.2.5 Внешние факторы

При выборе акселерометра, предназначенного для работы в особых условияхокружающей среды, необходимо принимать во внимание чувствительностькоэффициента преобразования акселерометра к температуре, влажности и другимвнешним факторам (см. ГОСТ ИСО 8041-2006).

6.1.3 Места установки акселерометров

Согласно ГОСТ 31192.1-2004 измерения вибрации следует проводить внепосредственной близости оттого места на ладони (ладонях), которое соприкасаетсяс вибрирующей поверхностью. Рекомендуется устанавливать акселерометр в центрезоны обхвата, если это не мешает нормальному обхвату ручной машины (органауправления, обрабатываемой детали) рукой оператора.

Проведение измерений непосредственно под ладонью обычно возможно только прииспользовании специального адаптера (см. приложение D). Такой адаптер следуеткрепить под ладонью или между пальцами. На практике в большинстве случаевакселерометр крепят либо в стороне от ладони, либо с нижней стороны рукоятки в томместе, которое соответствует середине ладони. Если адаптер зажимают между пальцами руки, акселерометр должен находиться как можно ближе к поверхностирукоятки ручной машины, чтобы свести к минимуму усиление угловой составляющейвибрации. Адаптер не должен иметь собственных резонансов, способных оказатьвлияние на результат измерений вибрации.

Результаты измерений в разных точках вибрирующей поверхности на расстоянии,меньшем, чем ширина ладони, могут существенно отличаться друг от друга. Вчастности, это характерно для ручных машин с боковыми рукоятками (частовстречающимися, например, у угловых шлифовальных машин), особенно когдажесткость их крепления к корпусу ручной машины мала. В этих случаях рекомендуется устанавливать акселерометр в двух точках (по обеим сторонам ладони), чтобы потомдля получения оценки вибрационного воздействия усреднить результаты двухизмерений.

Для ручных машин многих видов точки и направления измерения локальнойвибрации, используемые в процессе испытаний для заявления вибрационнойхарактеристики машины, могут быть определены в соответствующих испытательныхкодах по вибрации (см., например, ГОСТ 30873.2-2006 - ГОСТ 30873.14-2006, [1] иприложение А). Точки измерения в испытательных кодах устанавливают исходя изконкретных целей измерений (часто в направлении только одной оси), поэтому они невсегда будут удовлетворять целям оценки вибрационной экспозиции за смену. Однакопри выборе точек и направлений измерения вибрации на рабочем месте полезносравнить их с теми, что были использованы в процессе испытаний для заявлениявибрационных характеристик ручных машин.

6.1.4 Крепление акселерометров

6.1.4.1 Общие положения

Акселерометр на вибрирующую поверхность следует устанавливать жестко. Болееподробные сведения о некоторых способах крепления даны в приложении D. Извозможных способов крепления следует выбирать тот, который обеспечиваетнадежную фиксацию акселерометра на вибрирующей поверхности, не мешает работеручной машины и не оказывает влияния на измеряемую вибрацию. Каждый способкрепления имеет свои достоинства и недостатки, поэтому его выбирают в зависимостиот конкретной ситуации.

Система крепления не должна ухудшать линейность частотной характеристикиизмерительного тракта, т.е. она не должна ослаблять или усиливать отдельныесоставляющие вибрации и не должна вносить резонансы по всему диапазону частотизмерений. Надежность фиксации датчиков следует тщательно проверять как до, так ипосле проведения измерений.

Акселерометр, установленный на ручную машину или на обрабатываемую деталь, втой или иной степени, будет мешать оператору выполнять его работу. Поэтомукрепление следует выполнять таким образом, чтобы неудобства, причиняемыеоператору, были минимальны. Для этого рекомендуется перед измерениями провестинаблюдения за тем, как именно оператор держит ручную машину или обрабатываемуюдеталь, чтобы выбрать наиболее подходящие точки установки и направленияориентации акселерометров. Эти точки и направления измерения должны бытьзафиксированы.

Очень важно, чтобы установка акселерометра не привела к ухудшению контроля состороны оператора за работой ручной машины и нарушениям условий безопасностиего работы. Нередко наилучшее место для измерений совпадает с положениемвыключателя ручной машины. Следует убедиться, что датчики вибрации, системы ихкрепления и соединительные кабели не препятствуют управлению ручной машиной впроцессе ее работы.

6.1.4.2 Крепление на поверхность с упругим покрытием

Если рукоятки ручной машины покрыты мягким материалом, вибропередаточныесвойства этого покрытия будут зависеть от силы, действующей на него со сторонысистемы крепления датчика вибрации (далее - датчик). Поэтому необходимоубедиться, что результаты измерения вибрации не будут зависеть от упругих свойствматериала. Если известно, что материал покрытия не вызовет ослабления воздействия вибрации, то при установке датчика:

- следует удалить часть покрытия в той области, где должен быть установлендатчик, или

- закрепить датчик таким образом, чтобы упругий материал был полностью сжат поддействием силы со стороны крепления.

Обычно такие действия оправданы, поскольку упругие покрытия на рукоятках ручныхмашин, как правило, предназначены не для снижения вибрации, а только дляулучшения условий контакта руки с рукояткой1).

Если же упругое покрытие в той или иной степени ослабляет воздействие вибрации(например, толщина покрытия достаточно велика), тогда датчик следует устанавливатьс помощью адаптера [см. D.2 (приложение D)], удерживаемого на вибрирующейповерхности рукой оператора. Для сохранения неизменного положения адаптера впроцессе измерений рекомендуется фиксировать его с помощью изоляционной ленты,намотанной без натяжения вокруг адаптера и рукоятки ручной машины. Данный способ крепления более сложен, но он обеспечивает получение более точных измеренийреально действующей вибрации.

6.1.4.3 Крепление к рукояткам или зонам обхвата, изготовленным из легких упругихматериалов

Если рукоятки или зоны обхвата ручной машины изготовлены из легких упругихматериалов (пример - пластиковые боковые рукоятки шлифовальных машин некоторыхмоделей), установка на них датчиков может быть осуществлена с помощью клея.

6.1.5 Масса акселерометра

Установка акселерометра на вибрирующую поверхность влияет на характервибрации. Чем больше присоединенная масса датчика, тем более существенныизменения. Если общая масса акселерометра (акселерометров) и системы креплениясоставляет менее 5 % массы объекта (рукоятки ручной машины или обрабатываемойдетали), к которому он прикреплен, данный эффект можно не принимать во внимание.

Примечание - На практике можно добиться того, чтобы масса всей системы для измеренийтрехкомпонентной вибрации не превышала 30 г.

При наличии сомнений в том, оказывает ли масса датчика влияние на вибрацию,следует провести такую проверку:

- прикрепить акселерометр (акселерометры) к рукоятке ручной машины (кобрабатываемой детали) и провести измерение вибрации;

- установить на ручную машину (обрабатываемую деталь) вблизи акселерометрадополнительную массу, близкую к массе акселерометра, и повторить измерения;

- если полученную разницу в результатах измерений нельзя отнести только кстатистическим погрешностям, для проведения измерений необходимо выбратьакселерометр (систему крепления) меньшей массы.

6.1.6 Измерения трехкомпонентной вибрации

При измерениях трехкомпонентной вибрации желательно использоватьбазицентрическую систему координат, как определено в ГОСТ 31192.1-2004. Однако внекоторых ситуациях измерение трех составляющих вибрации невозможно или неявляется необходимым. В таких случаях ГОСТ 31192.1-2004 предусматривает применение соответствующего коэффициента, позволяющего результаты измеренийодно- или двухкомпонентной вибрации пересчитать в оценку полной вибрации.

Значение коэффициента должно находиться в интервале от 1,0 (если направлениедействия вибрации, в котором было проведено измерение, является доминирующим)до 1,7 (если все направления действия вибрации равноправны). Направление действиявибрации можно считать доминирующим, когда вибрация по каждому из двух другихнаправлений не будет превышать 30 % вибрации в этом направлении. Измерятьвибрацию только в одном направлении допускается лишь тогда, когда это направлениеявляется доминирующим.

Примеры

1 Если при обработке изделия его положение в руках оператора непрерывноизменяется (например, при обработке небольших деталей на шлифовальномстанке), для получения представительной оценки вибрационного воздействияможет оказаться достаточным проведение измерений вибрации в одном направлении.

1) Известно, что в некоторых случаях плохо подобранное покрытие способно даже усиливать передаваемую вибрацию на определенных частотах.

Тогда оценку полной вибрации  получают на основеизмерений однокомпонентной вибрации ahw,measured которую считаютпредставительной для всех трех направлений базицентрической системыкоординат, т.е.

Поэтому для оценки полной вибрации следует использовать коэффициент1,73 (приближенно 1,7). Таким образом, оценка полной вибрации будет полученаумножением измеренного значения однокомпонентной вибрации накоэффициент 1,7.

2 Предварительные измерения для бетонолома показывают, что наибольшейявляется вибрация ahw,dominant в вертикальном направлении, в то время каквибрация по другим направлениям не превышает 30 % этого значения. В данномслучае оценка полной вибрации будет получена из выражения

В данном случае значение коэффициента будет составлять 1,086 (приближенно 1,1). Таким образом, оценка полной вибрации будет полученаумножением измеренного значения вибрации в доминирующем направлении накоэффициент 1,1.

6.1.7 Одновременные и последовательные измерения

Предпочтительно проводить измерения вибрации по всем трем направлениям (осямх, у и z) сразу. Однако ручные машины некоторых моделей позволяют проводитьизмерения только в одном направлении. Кроме того, одновременные измерениятолько в одном направлении рекомендуется проводить для очень легких объектов,поскольку это позволит соблюсти условие малости общей массы акселерометров исистемы крепления по сравнению с массой объекта (рукоятки, обрабатываемойдетали).

Если измерения проводят последовательно, необходимо, чтобы для каждогоизмерения вибрации (по осям х, у и z) все рабочие условия были неизменными.

6.1.8 Частотная коррекция

Частотная коррекция для локальной вибрации - по ГОСТ 31192.1-2004 и ГОСТ ИСО8041-2006. Частотная коррекция может быть реализована посредством:

- аналоговых фильтров;

- цифровой фильтрации временного сигнала;

- использования весовых коэффициентов для спектральных составляющих втретьоктавных или узких полосах частот.

При применении цифровых методов обработки сигнала, таких как цифроваяфильтрация, анализ с использованием быстрого преобразования Фурье (БПФ-анализ)и др., важно, чтобы выбранные параметры обработки обеспечивали получение точныхрезультатов во всем диапазоне частот от 5,6 до 1400 Гц. Для получения хорошегоразрешения по частоте в низкочастотной области диапазона длительность измерения должна быть не ниже 20 с, а для получения точных оценок составляющих на высокихчастотах необходимо, чтобы частота выборки была не ниже 3600 Гц.

При применении БПФ-анализа необходимо использовать соответствующиевременные окна. В случае непрерывно работающих машин вращательного илиударно-вращательного действия в качестве временного окна рекомендуется хэннинг(окно Хана). Для ручных машин ударного действия, где частота ударов (число ударов всекунду) меньше десятикратного разрешения по частоте (при анализе в узких полосахчастот), следует рассмотреть возможность использования окон другого типа. Дляручных машин с очень низкой частотой ударов, например, меньшей или равнойразрешению по частоте, рекомендуется анализ с использованием экспоненциальногоокна со следящим запуском.

6.1.9 Использование устройств записи данных

Обычно рекомендуется осуществлять запись сигналов вибрации - это позволяетпроводить обработку одних и тех же данных разными способами.

Запись данных может быть реализована либо в аналоговом, либо в цифровом виде.В любом случае необходимо обеспечить достаточный динамический диапазон записи,чтобы сохранить данные без потерь во всем диапазоне частот. Для аналоговыхустройств записи характерен динамический диапазон от 40 до 50 дБ, при которомнизкочастотные составляющие сигнала виброускорения обычно теряются в шумемагнитной ленты. Цифровые системы обеспечивают лучшие характеристики подинамическому диапазону, но необходимо этот диапазон использовать оптимальнымобразом.

Некоторые аналоговые и некоторые цифровые системы записи используют методсжатия данных для уменьшения места, занимаемого ими на носителе. Применятьтакие системы можно только в том случае, если доказано, что это не приводит ксущественным потерям информации.

Измерительная аппаратура, в состав которой входит устройство записи данных,должна удовлетворять требованиям ГОСТ ИСО 8041-2006.

6.1.10 Диапазон измерений

Большинство измерительных инструментов позволяют пользователю выбиратьдиапазон измерений ускорения. Этот выбор следует осуществлять в процессевыполнения пробных измерений. Для получения оптимальной характеристики посоотношению сигнал/шум выбирают наименьший из возможных диапазонов измерений,не допуская при этом появления перегрузок.

6.1.11 Время усреднения

Для получения среднеквадратичного значения корректированного виброускорениявибрацию усредняют на периоде нормального использования ручной машины или напериоде контакта оператора с обрабатываемой деталью с использованием операциилинейного интегрирования.

Экспоненциальное интегрирование (см. ГОСТ 31192.1-2004 и ГОСТ ИСО 8041-2006)допускается использовать только в случае, если сигнал вибрации являетсясущественно стационарным.

6.2 Возможные источники ошибок при проведении измерений

6.2.1 Соединения кабеля

На практике большинство проблем при измерении локальной вибрации связано скачеством соединения акселерометра с сигнальным кабелем. Необходимо убедиться,что все кабельные соединения выполнены надежно, а сам кабель не имеет каких-либоповреждений. В частности, необходимо убедиться, что в процессе работы ручноймашины (в процессе обработки детали) в месте соединения кабеля с акселерометромне наблюдаются чрезмерные механические напряжения.

Плохое соединение может приводить к отсутствию сигнала, что, в свою очередь,может быть интерпретировано как отсутствие вибрации. А кратковременные потериконтакта будут проявляться как сдвиги нулевого уровня, в промежутках междукоторыми сигнал выглядит нормально.

Повреждение экранирующей оплетки кабеля может вызывать появлениеэлектрических наводок, что будет причиной высокого уровня составляющих на частотесети. Для электрических ручных машин, у которых доминирующие составляющиевибрации обычно лежат на частоте напряжения сети или ее гармониках, обнаружитьданный вид повреждения будет особенно трудно. Для пьезоэлектрическихакселерометров, требующих использования согласующего усилителя с высокимвходным импедансом, потеря контакта в цепи заземления кабеля может вызвать оченьвысокие наводки на частоте питания электрической сети.

6.2.2 Влияние электромагнитных полей

Электрические, магнитные и электромагнитные поля не должны оказывать влиянияна результат измерений. При наличии емкостной или индуктивной связи междусигналами влияние неизбежных электромагнитных помех может быть уменьшеноприменением следующих мер:

- экранированием кабелей;

- использованием витых кабелей;

- заземлением экранирования сигнального кабеля только с одного конца, обычно состороны усилителя;

- использованием датчика с выходами, симметричными относительно земли, идифференциального усилителя;

- недопущением прокладывания сигнального кабеля параллельно кабелям системыпитания;

- обеспечением электрической изоляции между акселерометром и вибрирующейповерхностью.

6.2.3 Трибоэлектрические явления

Кабели измерительной системы не должны подвергаться воздействиювибрационных напряжений высокой амплитуды, особенно для систем с большимвнутренним сопротивлением, таких как пьезоакселерометр, поскольку подобныедеформации приводят к появлению паразитных электрических сигналов. Поэтомукабели должны быть надежно закреплены на вибрирующей поверхности в точке,находящейся поблизости от акселерометра (например, с помощью изоляционнойленты). Для пневматических ручных машин обычно хороший эффект дает фиксациякабеля через равные расстояния вдоль линии подачи сжатого воздуха.

6.2.4 Сдвиг нулевого уровня

Воздействие на пьезоэлектрический датчик высоких ускорений на высоких частотах,например при работе ручной машины ударного действия без системы демпфирования,может вызвать появление сдвига нулевого уровня, искажающего сигнал вибрации такимобразом, как будто в нем появилась дополнительная низкочастотная составляющая.Это искажение происходит внутри датчика вследствие механической перегрузки егопьезоэлектрического элемента. Чтобы избежать появления сдвига нулевого уровня,можно использовать механический фильтр (см. приложение С).

Наличие сдвига нулевого уровня в первую очередь наблюдается в низкочастотномдиапазоне ниже частоты ударов ручной машины, и его легко обнаружить при частотноманализе вибрационного сигнала по характерному виду спектра в области нижних частот(участку, напоминающему по форме лыжный склон или спектр фликкер-шума снереалистично большим значением энергии низкочастотной вибрации). Преобразуясреднеквадратичное значение некорректированного виброускорения а в перемещениеd по формуле d = a/(40f2), где f - центральная частота полосы анализа, получаютпризнак, по которому можно судить о наличии сдвига. Если рассчитанное поприведенной формуле перемещение очевидно превышает наблюдаемое движениедатчика (например, более чем в два раза), это свидетельствует о том, что с большойдолей вероятности имеет место сдвиг нулевого уровня.

Хотя наличие сдвига нулевого уровня можно обнаружить из анализа низкочастотныхсоставляющих вибрационного сигнала, он оказывает влияние на весь спектр вибрациив целом. Поэтому любые измерения, для которых наблюдается данный эффект,должны быть признаны непригодными. Не следует пытаться использовать результатыизмерений, в которых явно виден признак сдвига нулевого уровня, удаляя иликаким-либо образом корректируя низкочастотную область спектра.

6.3 Проверка и подтверждение характеристик измерительного тракта

6.3.1 Регулярные проверки работоспособности

Как до, так и после проведения последовательности измерений весь измерительныйтракт должен быть проверен с помощью вибрационного калибратора (эталонногоисточника вибрации), воспроизводящего синусоидальную вибрацию с известнымускорением на известной частоте.

Примечание - На практике коэффициент преобразования акселерометра редко изменяется в процессеизмерений, однако сам акселерометр может получить механические повреждения. Регулярные проверкипозволяют выявить мнимые изменения коэффициента преобразования и при необходимости исключить некоторые измерения.

6.3.2 Проведение плановых испытаний для подтверждения характеристикизмерительного тракта

Характеристики измерительного тракта следует периодически (например, каждыедва года) подтверждать. В процессе испытаний должно быть подтверждено, чтоизмерительный тракт работает в пределах допусков, установленных ГОСТ ИСО8041-2006.

Помимо периодических поверок испытания на подтверждение характеристикизмерительной системы следует проводить всякий раз после того, как какая-либоответственная часть измерительной системы была подвергнута грубому обращению.Результаты испытаний должны быть зафиксированы.

7 Неопределенность оценки вибрационной экспозиции за смену

7.1 Неопределенность в измерении ускорения

Неопределенность результатов измерений вибрации, воздействующей наоператора, зависит от действующих для каждого конкретного измерения факторов,таких как:

- неопределенность, приписываемая средствам измерений;

- неопределенность калибровки;

- наличие электрических помех;

- влияние крепления акселерометров;

- влияние массы акселерометров;

- влияние расположения акселерометров;

- отклонения режима работы ручной машины от нормального, изменения в позе руки прилагаемых силах, связанных с процессом измерения (т.е. креплениемакселерометров и подсоединением кабелей);

- изменения в способе работы оператора (бессознательно проявляющихся подвлиянием того, что он является субъектом измерений).

Кроме этого, на неопределенность общей оценки воздействия вибрации влияютизменения, наблюдаемые в течение рабочего дня, такие как:

- изменения состояния ручной машины и вставного инструмента (например, износшлифовального диска может резко изменить вибрацию, воздействующую наоператора);

- изменения в позе и прилагаемых силах;

- изменения в характеристиках объекта обработки (обрабатываемого материала).

Примечания

1 Неопределенность, связанная с измерительным инструментом и калибровкой, электрическими помехами,креплением и массой акселерометра, обычно мала по сравнению с неопределенностью, обусловленной выбором точек измерения и изменчивостью рабочих условий.

2 При накоплении данных о воздействии вибрации на конкретное лицо желательно, по возможности,проводить измерения для машин и вставных инструментов разных поколений и в разном техническомсостоянии.

3 Если целью измерений является оценка воздействия вибрации, связанной с выполнением конкретной задачи, источником неопределенности может быть также разница между операторами (их квалификацией,телосложением и т.д.) (см. 7.3).

7.2 Неопределенность в измерении времени воздействия

Неопределенность оценки времени воздействия зависит от неопределенности:

- измерений длительности воздействия;

- оценок числа рабочих циклов в день;

- оценок времени воздействия, сделанных самими операторами (см. приложение В);данный вид неопределенности может быть следствием неправильного пониманияпоставленного вопроса (путаницей между временем использования ручной машины ивременем реального воздействия вибрации), а также неточных оценок периодоввремени, в течение которых имело место воздействие вибрации (см. 5.5).

7.3 Оценка неопределенности

Источники неопределенности зависят от операции, для которой проводятизмерения. Исследователю необходимо выявить основные источники вибрации(например, дисбаланс диска шлифовальной машины), после чего провести рядизмерений для установления размера неопределенности и расчета стандартного отклонения, связанного с основными источниками неопределенности (например, дляшлифовальных машин может оказаться полезным проведение измерений для дисков сразными дисбалансами).

При получении оценки вибрационной экспозиции за смену неопределенность этойоценки должна быть ограничена в зависимости от преимущественного вида вибрации: 20 % для стационарной вибрации и 40 % для вибрации в форме импульсов(переходных процессов).

Если целью измерений является не оценка вибрационного воздействия наконкретного рабочего, а оценка воздействия при выполнении конкретной задачи, то дляполучения такой оценки следует, по возможности, провести измерения с участием, какминимум, трех операторов. Результат, который вносят в протокол испытаний, долженбыть получен путем арифметического усреднения, при этом следует указать такжезначение стандартного отклонения измерений.

8 Расчет вибрационной экспозиции за смену

Зачастую воздействие вибрации на рабочего в течение рабочего дня складываетсяиз нескольких операций. Для каждой такой операции /следует измерить полноезначение вибрации ahvi и время воздействия Ti Вибрационную экспозицию за сменуА(8), м/с2, рассчитывают по формуле

|  | (2) |
| --- | --- |

где T0 - базовое значение временного интервала за 8 ч (28800 с),

n - число операций.

Чтобы облегчить сравнение между различными операциями и оценить долю каждойоперации в значении вибрационной экспозиции за смену А(8), рекомендуетсяпроводить расчет составляющих, вносимых отдельными операциями в вибрационнуюэкспозицию за смену, по формуле

|  | (3) |
| --- | --- |

Тогда значение вибрационной экспозиции за смену можно получить по формуле

|  | (4) |
| --- | --- |

Для каждой руки оператора значение A(8) должно быть рассчитано отдельно.Неопределенность оценки A(8) часто весьма высока (типичные значения - от 20 % до40 %). Поэтому при представлении полученного значения достаточно указывать двезначащие цифры.

Практическое применение расчетов вибрационной экспозиции за смену рассмотренов приложении Е.

9 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должна быть ссылка на настоящий стандарт и указана, взависимости от ситуации, следующая информация:

a) информация общего характера:

- наименование компании (заказчика);

- цель проведения измерений (например, оценка воздействия вибрации наконкретных рабочих, на группы рабочих, оценка управленческих решений,эпидемиологические исследования);

- дата проведения измерений и оценки;

- лицо или лица, для которых была проведена оценка воздействия;

- лицо, проводившее измерения и оценку;

b) условия окружающей среды на рабочем месте:

- место, где были проведены измерения (внутри помещения, вне помещения, напроизводственной территории);

- температура;

- влажность;

- шум;

c) информация, обусловившая выбор операций, для которых проведены измерения(см. 5.2);

d) фотография рабочего дня для каждой исследуемой операции:

- описание операций;

- используемые машины и вставной инструмент;

- используемые материалы или обрабатываемые детали;

- характер воздействия (например, часы работы, периоды перерывов);

- информация, необходимая для определения времени воздействия вибрации втечение рабочего дня (например, выработка или число рабочих циклов илиобработанных деталей в день, длительность воздействия вибрации на одном циклеили для одной детали);

e) сведения об источниках вибрации:

- техническое описание ручной машины;

- вид и модель ручной машины;

- срок службы и техническое состояние ручной машины;

- масса ручной машины или обрабатываемой детали;

- средства снижения вибрации, примененные на данной ручной машине, если такиеимеются;

- способ удерживания ручной машины в руках оператора;

- мощность ручной машины;

- частота вращения или частота нанесения ударов;

- типы и модели вставного инструмента;

- любая дополнительная информация (например, дисбаланс вставногоинструмента);

f) средства измерений:

- состав измерительной системы;

- порядок проведения калибровок элементов измерительной системы;

- дата последних поверочных испытаний;

- результаты теста на контроль функциональности;

- результаты испытаний на воздействие внешних факторов;

g) условия измерения виброускорения:

- расположение и ориентация акселерометров (с приложением схемы и указаниемразмеров);

- способы крепления акселерометров;

- масса акселерометров и системы крепления;

- рабочие условия;

- поза и положение рук оператора (с указанием, является оператор правшой илилевшой);

- любая дополнительная информация (например, значения сил нажатия и обхвата);

h) результаты измерений:

- среднеквадратичные значения корректированного виброускорения в направленияхх, у и z для каждой операции (т.е. ahwjx, ahwiy и ahwiz, соответственно);

- длительности измерений;

- спектр некоррелированной вибрации (в случае проведения частотного анализа);

- значение коэффициента, используемого для получения оценки полной вибрации, собоснованием его выбора, а также с обоснованием выбора направления (направлений)измерения (в случае проведения измерений только в одном или двух направлениях);

i) результаты оценки вибрационной экспозиции за смену:

- значение полной вибрации ahvi для каждой операции;

- длительность воздействия вибрации Ti для каждой операции;

- доля каждой операции Ai(8) в значении вибрационной экспозиции за смену (еслитакой расчет был проведен);

- вибрационная экспозиция за смену A(8);

- оценка неопределенности определения вибрационной экспозиции за смену.

Приложение А
(справочное)
Примеры расположения точек измерения

А.1 Введение

С практической точки зрения проводить измерения локальной вибрации,воздействующей на оператора, в середине зоны охвата ладони, как указано в 6.1.3, невсегда удобно (например, для ручных машин с рукоятками лучкового - открытого илизакрытого - или пистолетного типа посередине рукоятки может находиться пусковое устройство, что делает проведение измерений в этой точке невозможным). Обычноточки измерения следует располагать с одной стороны от ладони. На выбор местакрепления акселерометра может оказать влияние также наличие защитного устройствадля кисти руки и расположение устройства управления питанием машины. Примерыточек измерения для некоторых общеупотребительных видов ручных машин показанына рисунке А.1.

А.2 Точки измерения, установленные в стандартах на вибрационныеиспытания

В стандартах на лабораторные методы измерения вибрации на рукоятках ручныхмашин в целях заявления параметров их вибрации устанавливают точки измерениялокальной вибрации (в таблице А.1 даны примеры таких точек, взятые из ГОСТ30873.2-2006 - ГОСТ 30873.14-2006, [1]).

Эти точки можно считать хорошим выбором, но они не всегда удовлетворяюттребованиям измерений для оценки воздействия вибрации на человека, поскольку длятаких измерений важно то, в каком месте рука действительно соприкасается с ручноймашиной, а не то, как эту машину удерживали в процессе испытаний. Принципиальноетребование стандартов на испытания для заявления характеристик - то, что измеренияпроводят в основной зоне обхвата там, где оператор обычно держит ручную машину иприлагает силу нажатия. Такие стандарты зачастую устанавливают только одну точку иодно направление измерения вибрации.

Примеры, приведенные в таблице А.1, распространяются на ручные машины сжесткими рукоятками или жесткими местами зоны обхвата (в отношении рукояток супругим креплением см. 6.1.4).

Рисунок А.1 - Примеры расположения точек измерения для типичных случаев воздействия локальной вибрации

Таблица А.1 - Точки крепления акселерометров, установленные в стандартах наметоды испытания ручных машин разных видов (испытательных кодах по вибрации)

| Номер стандарта | Вид ручной машины | Расположение точек крепления | Требования киспытаниям |
| --- | --- | --- | --- |
| 30873.2 | Молотки рубильные Молотки клепальные | Рукояткалучковоготипа(открытая илизакрытая) | Рукояткапистолетного типа | Прямая ручнаямашина | Нормальноеположение датчика должнобыть посередине длины основной рукоятки в точкеприложениясилы нажатия. В случаерукоятоклучкового(открытого илизакрытого) или пистолетноготипа с пусковым устройствомтакое положение может оказатьсяневозможным.Тогда датчикпомещают какможно ближе куказанномуместу или какможно ближе круке между большим иуказательнымпальцами. Для машин ссимметричнымирукояткамидатчикрасполагают натой из них, гденет пусковогоустройства. Для машин безустройства демпфированияизмерениядостаточнопроводить внаправлениинанесенияударов иливдоль осисверления |
| 30873.14 | Молотки зачистныепучковые Машины для работыпо камню |  |  |  |  |
| 30873.3 | Перфораторы Молоткибурильные | Перфоратор | Тяжелый бурильныймолоток | Легкий бурильныймолоток |  |
| 30873.5 | Бетоноломы Молоткиотбойные | Отбойныймолоток | Бетонолом | Сверлильная машина |  |
| 30873.6 | Машины сверлильные ударно-вращательные |  |  |  |  |
| 30873.9 | Трамбовки | Трамбовка |  |

Продолжение таблицы А.1

| Номер стандарта | Вид ручной машины | Расположение точек крепления | Требования киспытаниям |
| --- | --- | --- | --- |
| 30873.4 | Машинышлифовальные | Маленькая угловаяшлифовальная машина | Большая угловая шлифовальнаямашина | Датчикиустанавливаютна обеихрукоятках - подве на каждой.Желательноеположение - внизу рукояток,симметрично относительнообычного места расположенияруки оператора(600 мм от концарукоятки). Датчикиустанавливаютперпендикулярнок рукоятке |
|  |  | Вертикальная шлифовальнаямашина | Прямая шлифовальная машина |  |
| 30873.7 | Машинырезьбозавертывающие Гайковертыбезударные Гайковерты ударные | Прямая машина | Угловая машина | Датчикикрепят в местах,показанных нарисунках, гдеоператорудерживаетмашину.Обычноеположение -посередине рукоятки. Еслиэто невозможно из-за положенияпусковогоустройства, - томаксимальноблизко куказанномуместу. Для прямыхмашин сустройствомуправлениядатчикирасполагают так,чтобы измерять ускорение наповерхностимашиныпараллельно осивала двигателя.Датчикрасполагаютмаксимальноблизко кповерхностимашины |
|  |  | Рукоятка пистолетного типа | Рукоятка лучкового типа |  |

Продолжение таблицы А.1

| Номер стандарта | Вид ручноймашины | Расположение точек крепления | Требования киспытаниям |
| --- | --- | --- | --- |
| 30873.8 | Машиныполировальные | Эксцентриковая шлифовальнаямашина | Плоскошлифовальная машина | Датчикиустанавливают вточках накорпусе ирукоятках (при ихналичии), гдеоператор обычноудерживаетмашину иприлагает силунажатия. Но есликорпус имеетспециальныйвыступ дляудерживаниямашины, - датчикставят на этотвыступ. Для машин сдвумярукояткамиизмеренияпроводят наобеих. Но если унебольшихугловых машиндля удерживаниярукой предусмотренкорпус, егосчитают второйрукояткой. Датчик крепятпосередине рукоятки и,предпочтительно,внизу |
| 30873.10 | Ножницывырубные Ножницыножевые | Угловая полировальная машина | Вертикальная полировальнаямашина |  |
|  |  | Вырубные ножницы | Измеренияпроводят наосновныхрукоятках вместах, где оператор обычноудерживает машину иприлагает силунажатия. Нормальноеположениедатчиков -посерединерукоятки, внизу.Если такоеразмещение невозможно из-запускового уст- |
|  |  | Ножевые ножницы | Ножницы для круговой резки | ройства, датчикдолженнаходитьсямаксимальноблизко к рукемеждууказательным исреднимпальцами |

Продолжение таблицы А.1

| Номер стандарта | Вид ручноймашины | Расположение точек крепления | Требования киспытаниям |
| --- | --- | --- | --- |
| 30873.12 | Пилы Напильники | Маятниковая пила | Дисковая пила | Напильник | Измеренияпроводят наосновныхрукоятках вместах, где операторобычноудерживает машину иприлагает силунажатия. Нормальноеположениедатчиков -посерединерукоятки, |
|  |  | Ножовочная пила | Ножовочная пила срукояткой лучкового типа | Лобзик | внизу. Еслитакоеразмещение невозможноиз-за пусковогоустройства,датчик долженнаходитьсямаксимальноблизко к рукемеждууказательным исреднимпальцами |
| 30873.13 | Машины дляшлифованияматриц | Прямая машина | Угловая машина | Измеренияпроводят наосновныхрукоятках спомощью двухдатчиков нарасстоянии 100мм друг от друга |
| 30873.11 | Машиныгвоздезабивные Машиныскобозабивные Машиныкнопкозабивные |  | Измеренияпроводят нарукоятке, гдеоператордержит машинуи на которуюнажимает при работе. Датчикставят передзоной обхвата внаправлениидвиженияисполнительногоустройства,чтобы несоздаватьпомех работеоператора |

Продолжение таблицы А.1

| Номер стандарта | Вид ручной машины | Расположение точек крепления | Требования киспытаниям |
| --- | --- | --- | --- |
| _1) | Пилы цепные |  | Акселерометрыустанавливают какможно ближе к рукеоператора, но немешая нормальномуобхвату ручноймашины. Центртяжестиакселерометра недолжен отстоять отближайшей руки далеечем на 20 мм |
| _1) | Пилыкустарниковые |  |  |

1) Межгосударственного стандарта для машин данного вида нет. Пример взят из [1].

Приложение В
(рекомендуемое)
Оценка вибрационного воздействия в течение более одного рабочего дня

В.1 Введение

В ГОСТ 31192.1-2004 установлен метод оценки вибрационной экспозиции за смену впределах одного рабочего дня. Этот метод не предназначен для вычисления оценоквибрационной экспозиции за смену на основе более длительных измерений, а оценкасвязи между параметрами вибрации и ее влиянием на здоровье (ГОСТ 31192.1-2004,приложение С) дана в предположении, что значение вибрационной экспозиции засмену день ото дня сохраняется неизменным.

Однако в некоторых случаях важно получить оценку воздействия на основеинформации, собранной в течение периода времени более одного рабочего дня. Дляработ некоторых видов (например, в строительстве) время использования ручныхмашин в разные рабочие дни различно, поэтому трудно, а то и невозможноиспользовать наблюдения или записи рабочего журнала для оценки типичного временивоздействия вибрации в течение рабочего дня. Кроме того, возможны ситуации, когданеобходимо знать оценки, характеризующие воздействие полной вибрации за болеедлительный период времени (например, в течение всего рабочего стажа).

В настоящем приложении приведены примеры способов оценки воздействиявибрации за период времени более одного рабочего дня. Полученные для такогоувеличенного периода времени результаты не следует применять для определенияриска здоровью работающего. В процессе получения данных оценок следует такжевычислять и фиксировать оценку реальной вибрационной экспозиции за смену.

В.2 Оценка типичной длительности воздействия вибрации в случае, когдавремя воздействия для разных дней различно

В случае, когда рабочий ежедневно подвергается воздействию вибрации, новибрационное воздействие в разные рабочие дни бывает разным (например, встроительстве, когда одно рабочее задание выходит за пределы одной рабочейсмены), может оказаться полезным сравнение типичных вибрационных воздействий.Оценку типичной вибрационной экспозиции за смену Atypical(8) определяют поформуле

|  | (В.1) |
| --- | --- |

где Ad (8) - вибрационная экспозиция за смену в d-й день;

N - число рабочих дней, за которые проведена оценка.

Если уровень воздействующей вибрации каждый рабочий день один и тот же (т.е.каждый день используется одна и та же ручная машина), но изменяется времяиспользования этой ручной машины в течение дня, тогда формулу (В.1) преобразуют квиду

|  | (В.2) |
| --- | --- |

где ahv - значение полной вибрации при выполнении операции;

Т0 - базовое значение временного интервала равное 8 ч (28800 с);

td - средняя длительность воздействия вибрации в течение рабочего дня.

B.3 Получение данных в случае, когда воздействие вибрации имеет место некаждый рабочий день

Воздействие вибрации может носить нерегулярный характер, так некоторыеоперации могут быть выполнены в один день, но не выполнены в другой (например,чистка вагранки в литейном цехе). В этом случае в те дни, когда воздействие вибрацииимеет место, проводят оценку вибрационной экспозиции за смену и регистрируют число дней в неделю, в месяц и в год, когда такое воздействие отсутствует.

Приложение С
(рекомендуемое)
Механические фильтры

С.1 Общие положения

Риск появления сдвига нулевого уровня в пьезоэлектрическом акселерометре (см.6.2.4) можно уменьшить, если с большой тщательностью отнестись к выборуакселерометра (см. 6.1.2). Однако при проведении измерений на машинах ударногоили вращательно-ударного действия, а также при наличии каких-либо сомнений вкачестве снимаемого вибросигнала, рекомендуется применять механический фильтр,устанавливаемый между датчиком и источником вибрации. Такой фильтр позволяетослабить составляющие переходного процесса на очень высоких частотах и тем самымпредотвратить механические перегрузки пьезоэлемента. Механический фильтрработает как фильтр нижних частот, ослабляющий те частотные составляющие,которые служат источником появления сдвига нулевого уровня, в то время каквибрация в диапазоне частот измерений остается неизменной.

Примечание - Сдвиг нулевого уровня появляется вследствие особенностей работы пьезоэлектрическихакселерометров. У акселерометров других типов, например пьезорезистивных, такого эффекта нет. Поэтому использование механических фильтров для предотвращения сдвига нулевого уровня оправдано, как правило,только при применении пьезоэлектрических акселерометров.

Другое назначение механического фильтра - уменьшить влияние нежелательныхвысокочастотных составляющих вибрации на акселерометр, чтобы не допустить егоперегрузки. Это позволит использовать акселерометры с более высоким значениемкоэффициента преобразования.

С.2 Выбор механического фильтра

Механический фильтр должен соответствовать применяемому акселерометру.Частота среза механического фильтра зависит от массы акселерометра. Механическиефильтры поставляют некоторые изготовители датчиков вибрации, но их можноизготовить и самостоятельно из подходящих упругих материалов. Для легких датчиков(порядка 2 г) обычно достаточно подложить под чувствительную поверхность датчикатонкий слой упругого материала.

Применение механического фильтра не должно приводить к изменению частотнойхарактеристики измерительной системы в диапазоне частот измерений, т.е. он недолжен вызывать усиление или ослабление составляющих ниже 1400 Гц, адополнительная масса механического фильтра не должна вызывать изменениехарактеристик вибрации вибрирующей поверхности. Для оценки частотнойхарактеристики механического фильтра рекомендуется сравнить результатыизмерений вибрации ручной машины, для которой известно точно, что сдвиг нулевогоуровня у нее отсутствует, проведенных до и после установки механического фильтра.

Размеры системы «механический фильтр - датчик вибрации» должны быть какможно меньше, чтобы датчик находился максимально близко к вибрирующейповерхности.

Не рекомендуется устанавливать на механический фильтр трехкомпонентный датчиквибрации.

С.3 Использование осей, перпендикулярных к направлению действия ударов

Обычно механический фильтр необходим, чтобы избежать сдвига нулевого уровняпри проведении измерений виброускорения вдоль доминирующего направлениядействия вибрации, т.е. вдоль оси нанесения ручной машиной ударного действия.

Если же возможно появление сдвига нулевого уровня и для других направленийизмерений, механические фильтры следует использовать с осторожностью, посколькуприменение механического фильтра в данном случае может привести к эффекту,эквивалентному повышению коэффициента преобразования вибрации в поперечном направлении, вследствие повышения угловых колебаний акселерометра. Дляминимизации эффекта угловых колебаний акселерометр должен быть установлентаким образом, чтобы его ось минимальной чувствительности к поперечной вибрациисовпадала с направлением нанесения ударов.

Приложение D
(рекомендуемое)
Рекомендации по креплению акселерометров

D.1 Введение

Для фиксации акселерометра на вибрирующей поверхности разработаны различныеспособы крепления. На рисунках D.1 - D.4 приведены некоторые из таких способов суказанием условий применения, а также с описанием их достоинств и недостатков.Показанные способы обеспечивают линейную частотную характеристику в диапазонечастот измерений. Более подробное руководство по креплению акселерометров,включая ориентировочные значения резонанса установленного датчика для каждогоспособа крепления, представлено в ГОСТ ИСО 5348-2002.

D.2 Способы крепления

D.2.1 Крепление на шпильку (резьбовое соединение) (рисунок D.1)

В материале вибрирующей поверхности высверливают отверстие, в котором затемнарезают резьбу. Акселерометр крепят к поверхности с помощью стандартнойшпильки, ввинченной в это отверстие. Чтобы соединение не ослабло под воздействиемвибрации, между контактирующими поверхностями можно нанести слой клея.

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| Хорошая частотная характеристика. Нет зависимости от температуры поверхности | Поверхность контакта должна быть плоской. Нельзя использовать в случае, когда это можетповлиять на безопасную работу электрической илипневматической системы машины |

Рисунок D.1 - Крепление на шпильку (резьбовое соединение)

D.2.2 Крепление на клей или цемент (рисунок D.2)

Для установки акселерометра на вибрирующую поверхность можно использоватьклей или цемент типа эпоксидной смолы. Чтобы не наносить клей непосредственно наакселерометр, его обычно наносят на шпильку. Не рекомендуется использовать мягкиеклеи или воск, поскольку такое соединение ненадежно и не обеспечивает требуемойчастотной характеристики.

| Материал крепления | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Клей | Хорошая частотная характеристика | Поверхность контакта должна быть плоской и чистой |
| Цемент (эпоксидная смола) | Хорошая частотная характеристика Крепление к неровной поверхности | Поверхность контакта должна быть чистой |

Рисунок D.2 - Крепление на клей или цемент

D.2.3 Крепление с помощью зажимов (рисунок D.3)

Акселерометр устанавливают на легкий блок. Блок удерживается на вибрирующейповерхности с помощью гибких хомутов. Для этой цели можно применять хомуты какметаллические, так и из нейлона. При этом нейлоновые ленты должны обеспечиватьплотное соединение (непригодны ленты многократного использования с насечкой,действующие по принципу храпового механизма). Следует обращать внимание на то,чтобы все резонансные частоты устройства крепления лежали существенно выше (в 2,5- 3 раза) верхней границы частотного диапазона измерений.

а) Металлический U-образный зажим (с помощью металлического хомута)

b) Зажим с помощью нейлоновой ленты или металлического хомута

Рисунок D.3 - Крепление с помощью зажимов

D.2.4 Ручные адаптеры (рисунок D.4)

Фиксированная система крепления пригодна не во всех случаях, в частности, когдарукоятка покрыта упругим материалом. Подвижная система крепления с помощьюручного адаптера удерживается на месте силой обхвата ладонью оператора, хотячасто целесообразно для дополнительной связи адаптера с поверхностью использовать изоляционную ленту.

В случае сложных поверхностей может потребоваться изготовление адаптеровспециальной формы. Для их изготовления используют легкообрабатываемыйматериал, позволяющий сформировать эллиптический диск, который своей нижнейповерхностью повторяет форму рабочей поверхности, а верхняя поверхность - гдеоставлено место для акселерометра, - прижимается ладонью руки. Акселерометр одинраз жестко устанавливают в адаптере, после чего тот удобно может быть расположенмежду рукой и рабочей поверхностью.

а) Адаптер простой формы

б) Адаптер специальной формы

| Форма адаптера | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Адаптер простой формы | Применим, когда фиксированное крепление невозможно, например на мягких или упругих материалах | Пригоден только при фиксированном положении ладони, которая постоянно должна обхватывать рукоятку. Частотная характеристика зависит от материала поверхности. Наличие адаптера может изменить выполнение операции ручной машиной исказаться на результате измерений. Для измерений поперечной вибрации требуется дополнительная фиксация(например, с помощью клея) |
| Адаптер специальной формы | Применим, когда фиксированное крепление невозможно, например на мягких или упругих материалах. Оказывает незначительное влияние наработу ручной машины. Достаточно хорошая частотнаяхарактеристика | Изготовление адаптера - трудоемкаяпроцедура, требующая больших затратвремени. Трудно применять при измерениях трехкомпонентной вибрации |

Рисунок D.4 - Ручные адаптеры

Приложение Е
(справочное)
Примеры расчета вибрационной экспозиции за смену

Е.1 Введение

В настоящем приложении дано несколько примеров организации измерений ирасчетов вибрационной экспозиции за смену А(8) в соответствии с требованиямираздела 8. Процедура измерений для данных примеров соответствует требованиям5.3.

Для всех примеров настоящего приложения:

- под уровнем вибрации понимают усредненное значение полной вибрации;

- воздействие вибрации оценивают только одним числовым значением (хотя обычноследует получать такие оценки для правой и левой руки по отдельности);

- в течение всего периода воздействия изменения уровня вибрации принятынезначительными (на практике обычно приходится иметь дело с более значительнымивариациями уровня, что требует проведения усреднения по нескольким измерениям).

Е.2 Пример оценки вибрации при использовании одной ручной машины

Е.2.1 Продолжительные измерения при непрерывной работе ручной машины

Ситуация, когда ручная машина непрерывно работает в течение длительногопериода времени и в процессе этой работы рука оператора находится в непрерывномконтакте с ручной машиной или обрабатываемой деталью, является простейшей сточки зрения измерений. Примером операций такого типа является выравнивание больших поверхностей с помощью трамбовки, машин для полировки пола,газонокосилок. В данном случае:

- измерения уровня вибрации проводят в течение длительного периода времени,позволяющего получать надежные, представительные результаты;

- время воздействия вибрации совпадает с временем использования ручноймашины.

a) Преимущества

Измеренное значение уровня вибрации легко использовать для оценки воздействияв других условиях, когда время воздействия изменяется.

b) Недостатки

Существенных недостатков у данного способа измерений нет, но, к сожалению, напрактике не так часто встречаются случаи, когда его можно применить.

Пример - За смену трамбовку используют в течение 2,5 ч, никакой другойвиброопасный инструмент не применяют. Фотография вибрационноговоздействия аналогична той, что изображена на рисунке Е. 1.Среднеарифметическое по трем измерениям вибрации на рукоятках ручноймашины дает значение полной вибрации ahv - 7,4 м/с2.

Значение вибрационной экспозиции за смену А(8) определяют по формуле (2),которая в случае одного непрерывного воздействия принимает вид

|  | (Е.1) |
| --- | --- |

1 - длительность измерений; 2 - время выполнения операции (воздействия вибрации); 3 - время; 4 -ahv,measured

Рисунок Е.1 - Продолжительные измерения при непрерывной работе ручной машины

Е.2.2 Продолжительные измерения при работе ручной машины с перерывами

На практике часто наблюдают случаи, когда рука рабочего во время выполненияоперации находится в постоянном контакте с ручной машиной или обрабатываемойдеталью, но сама машина работает с короткими перерывами. Примером операциитакого типа является работа с шлифовальными машинами, цепными пилами,зубильными молотками.

Если ручная машина находится в работающем состоянии большую часть временисвоего использования, то одним из вариантов является:

- проведение продолжительных измерений уровня вибрации в течениепредставительного периода использования ручной машины, при этом

- за время воздействия вибрации принимают общее время использования ручноймашины в течение рабочего дня.

a) Преимущества

Измеренный уровень вибрации является представительным для реальноговыполнения данной операции, включая периоды, когда машина набирает обороты додостижения рабочей скорости, останавливается или находится в отключенномсостоянии (при других способах измерений воздействие во время переходныхпроцессов может быть оценено неточно).

b) Недостатки

Измеренный данным способом уровень вибрации зависит от доли общего временинахождения ручной машины в руках оператора, когда та была включена и работала.Поэтому полученное значение не так легко перенести на другие ситуации сиспользованием той же ручной машины.

На результат измерений могут оказать влияние случайные удары (например, когдаручную машину кладут на верстак), не связанные с воздействием вибрации.

Пример - Шлифовальную машину используют для шлифовки дискообразнойотливки. Записи в рабочем журнале показывают, что в среднем за сменуобрабатывают 100 отливок. При обработке каждой отливки оператор сначалашлифует ее по ободу, а затем по верхней и нижней сторонам. Фотография вибрационного воздействия аналогична той, что изображена на рисунке Е.2.Среднее значение вибрации на одном цикле ahv = 3,6 м/с2.

Каждый цикл полностью занимает 2 мин. При производительности 100отливок в день общее время воздействия вибрации будет составлять 200 минили 3 ч 20 мин (3,33 ч). Значение вибрационной экспозиции за смену А(8)определяют по формуле (2), которая в случае одного непрерывного воздействияпринимает вид

|  | (Е.2) |
| --- | --- |

1 - длительность измерений; 2 - время воздействия вибрации (в данном случае, общее времяиспользования инструмента); 3 - время; 4 - ahvmeasured

Рисунок Е.2 - Продолжительные измерения при работе ручной машины с перерывами

Примечания

1 Для таких инструментов, как шлифовальная машина с большой вероятностью уровень вибрации для левой и правой рук будет разным, и, кроме того, разным может оказаться и время воздействия вибрации. В такомслучае оценки воздействия вибрации следует получить для каждой руки отдельно.

2 Другой способ анализа этой же рабочей операции дан в Е.2.3.

Е.2.3 Непродолжительные измерения при работе ручной машины сперерывами

На практике часто наблюдают случаи, когда либо сама ручная машина работает сдлительными перерывами, хотя рука рабочего во время выполнения операциинаходится в постоянном контакте с ручной машиной или обрабатываемой деталью,либо рука рабочего отпускает ручную машину во время выполнения операции.Примером операции такого типа является работа с портативными шлифовальнымимашинами или на шлифовальных станках, с цепными или кустарниковыми пилами,зубильными молотками.

В данных случаях:

- проводят непродолжительные измерения уровня вибрации только в течениенекоторого периода во время работы ручной машины. При этом можно применитьприем имитации непрерывной работы (например, используя для шлифовки нашлифовальном станке бракованные детали);

- за время воздействия вибрации принимают общее время работы ручной машины втечение рабочего дня.

a) Преимущества

Измеренное значение уровня вибрации легко использовать для оценки воздействияв других условиях, когда время воздействия изменяется.

b) Недостатки

В данном способе при получении оценки вибрационной экспозиции за смену неучитывают вибрацию, действующую при наборе машиной оборотов до рабочейскорости, при снижении оборотов или при нахождении машины в отключенномсостоянии. Если периоды действия такой вибрации сопоставимы с временем работы ручной машины на рабочей скорости, тогда погрешность оценки вибрационнойэкспозиции за смену будет значительна.

Пример - Шлифовальную машину используют для шлифовки дискообразнойотливки. Записи в рабочем журнале показывают, что в среднем за сменуобрабатывают 100 отливок. При обработке каждой отливки оператор сначалашлифует ее по ободу, а затем по верхней и нижней сторонам. Фотография вибрационного воздействия аналогична той, что изображена на рисунке Е.3.

Каждый цикл состоит из трех периодов:

- 20 с на шлифование обода;

- 40 с на шлифование верхней плоскости, после чего диск переворачивают

и

- 40 с на шлифование нижней плоскости.

Таким образом, в течение каждого рабочего цикла шлифовальная машинаработает 100 с (или 1 мин 40 с) в течение 2-минутного рабочего цикла. Припроизводительности 100 отливок в день общее время воздействия вибрациибудет составлять 167 мин или 2 ч 47 мин (2,78 ч).

При проведении измерений в процессе имитационного шлифования набракованных деталях было получено значение ahv = 3,9 м/с2. Значениевибрационной экспозиции за смену А(8) определяют по формуле (2), которая вслучае одного непрерывного воздействия принимает вид

|  | (Е.3) |
| --- | --- |

Примечание - Другой способ анализа этой же рабочей операции дан в Е.2.2.

1 - длительность измерений; 2 - время воздействия вибрации (в данном случае, общее время работыинструмента); 3 - время; 4 - ahvmeasured

Рисунок Е.3 - Непродолжительные измерения при работе ручной машины с перерывами

Е.2.4 Измерения в течение фиксированного интервала времени дляодиночных ударов или всплесков вибрации ручной машины

Для работы ручных машин некоторых видов характерно наличие одиночных ударовили всплесков в сигнале вибрации; эти удары и всплески носят нерегулярный характери разделяются между собой долгими паузами. Примером операции такого типаявляется работа гвоздезабивных машин или ударных гайковертов.

В данном случае:

- проводят измерения среднего уровня вибрации на интервале фиксированнойдлительности, который включает в себя заданное число (от одного и более) ударов иливсплесков вибрации;

- за время воздействия вибрации принимают длительность измерения, умноженнуюна общее число ударов (всплесков) за рабочую смену и разделенную на число ударов(всплесков) на интервале измерения.

a) Преимущества

Измеренное значение уровня вибрации легко использовать для оценки воздействияв других условиях (при условии, что длительность измерения зарегистрирована).

b) Недостатки

Не вполне ясно, является ли данный метод оценивания (основанный на ГОСТ31192.1-2004) вполне адекватным при измерении вибрации импульсного типа.

Пример - Ударный гайковерт используют для завинчивания гаек на колесаавтомобиля. На каждый автомобиль приходится 20 гаек. Обычно операториспользует ударный гайковерт для завинчивания пяти гаек, после чегоотпускает инструмент и переходит к следующему колесу. Записи в рабочемжурнале показывают, что в среднем за смену обслуживают 50 автомобилей, т.е.завинчивают 1000 гаек.

Измерения уровня вибрации проводят только в интервале времени, когдаоператор завинчивает пять гаек на одном колесе. При этом ударный гайковертудерживается в руках оператора примерно 20 с, следовательно, фиксированнаядлительность измерений для операции крепления пяти гаек будет составлять20 с (см. рисунок Е.4). Средний уровень вибрации за 20-секундный периодизмерений ahv = 14,6 м/с2. Чтобы общее время измерений превышало 60 с,необходимо провести, по крайней мере, четыре таких измерения.

Общее время воздействия вибрации в течение рабочего дня определяют поформуле

|  | (Е.4) |
| --- | --- |

Таким образом, в день общее время воздействия вибрации будет составлять4000 с или 1 ч 6,7 мин (1,1 ч), а значение А(8) определяют по формуле

|  | (Е.5) |
| --- | --- |

1 - длительность измерений; 2 - время; 3 - ahv,measured

Рисунок Е.4 - Измерения в течение фиксированного интервала времени для одиночных ударов иливсплесков вибрации ручной машины

Е.3 Пример оценки вибрации при использовании нескольких ручных машин

Если значение вибрационной экспозиции за смену складывается из воздействиявибрации при работе более чем одной ручной машины (или процесса), необходимоопределить долю в воздействии вибрации каждой такой машины или процесса всоответствии с одним из способов, изложенных в разделе Е.2.

Обычно для многих рабочих ситуаций характерно:

- использование более одной ручной машины или

- использование ручной машины на нескольких операциях, для которых уровеньвибрации, воздействующей на оператора, различен.

При использовании нескольких ручных машин, процессов или различных операцийдля оценки воздействия вибрации применяют, как правило, сочетание основныхметодов из раздела Е.2.

Пример - Воздействие вибрации складывается из трех различных заданий.Для расчета вибрационной экспозиции за смену по долям каждого задания этизадания анализируют по отдельности. При этом для оценки доли каждогозадания используют разные способы измерения.

Рабочий лесной промышленности первую часть рабочего дня занимаетсярасчисткой леса с использованием кустарниковой пилы; непрерывное времяработы 2 ч. Вторую часть дня он занят валкой деревьев с помощью цепнойпилы, после чего с поваленного дерева той же пилой он обрезает ветви. За смену он валит и обрезает 30 деревьев.

Фотография вибрационного воздействия аналогична изображенной на рисункеЕ.5. Для оценки вибрационной экспозиции за смену весь рабочий день следуетразбить на три операции: работа с кустарниковой пилой, валка деревьев,обрезание ветвей.

Непрерывная работа с кустарниковой пилой занимает 2 ч. Средний уровеньвибрации для данной операции, полученный по нескольким измерениям, равен4,6 м/с2. Долю данной операции Abrushsaw(8) в значении вибрационнойэкспозиции за смену рассчитывают по формуле (3):

|  | (Е.6) |
| --- | --- |

Валка каждого дерева с помощью цепной пилы занимает в среднем 2 мин, т.е.всего на то, чтобы повалить 30 деревьев, требуется 1 ч. Средний уровеньвибрации, измеренный в течение периода валки, составляет 6 м/с2. Как и дляпредыдущей операции, долю данной операции Afellinq (8) в значениивибрационной экспозиции за смену рассчитывают по формуле (3):

|  | (Е.7) |
| --- | --- |

Обрезка сучьев от ствола каждого упавшего дерева занимает в среднем 4 мин,т.е. всего 2 ч для 30 деревьев. Уровень вибрации непостоянен (есть участкироста и понижения в зависимости от обрезаемой ветки), поэтому дляполучения представительного интервала для данной операции было проведено усреднение в течение большого интервала времени. Средний уровень вибрациидля операции обрезки составил 3,6 м/с2. Долю данной операции Astrippinq(8)рассчитывают по формуле (3):

|  | (Е.8) |
| --- | --- |

Доли от каждой операции в значении вибрационной экспозиции за сменусуммируют по формуле (4), в результате получают следующее значение А(8):

|  | (Е.9) |
| --- | --- |

1 - инструмент 1; 2 - инструмент 2; 3 - рабочий цикл; 4 - время

Рисунок Е.5 - Измерение вибрационного воздействия при использовании нескольких ручных машин

Библиография

[1] ИСО 22867:2004 Машины для лесного хозяйства. Испытательный код повибрации для ручных машин с двигателем внутреннего сгорания. Вибрация нарукоятках

(ISO 22867:2004) (Forestry machinery - Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the handles)